ESERCITAZIONE DI LABORATORIO N. 2

- Misura delle correnti e delle tensioni in una rete elettrica in regime stazionario. Applicazione della legge di OHM, dei principi di Kirchhoff, del teorema della sovrapposizione degli effetti e del teorema di Thevenin.

STUDENTE:

CLASSE:  IV   SEZ.:  B   - DOCENTE: Prof. De Luca Fortunato

DISCIPLINA: Tecnologie Elettriche ed Elettroniche

DURATA MASSIMA DELLA PROVA: 4 ore

STRUMENTI: Alimentatore +12V e +9V, Multimetro digitale per misure di correnti e tensioni, Cad elettronico Multisim.

QUESITO

Dato il circuito elettrico riportato in figura: Determinare, mediante i principi di Kirchhoff, le correnti IR1, IR2, IR3 e IR4 e le tensioni VR1, VR2, VR3 e VR4. Realizzare il circuito sulla bread-board ed effettuare mediante il multimetro digitale le misure delle correnti e delle tensioni. Riportare i valori calcolati e le misure effettuate nella seguente tabella: IR1 (A) IR2 (A) IR3 (A) IR4 (A) Correnti calcolate VR1 (V) VR2 (V) VR3 (V) VR4 (V) Tensioni calcolate IR1 (A) IR2 (A) IR3 (A) IR4 (A) Correnti misurate VR1 (V) VR2 (V) VR3 (V) VR4 (V) Tensioni misurate Determinare, mediante il teorema della sovrapposizione degli effetti, le correnti IR1, IR2, IR3 e IR4 e le tensioni VR1, VR2, VR3 e VR4. Riportare i valori calcolati nella seguente tabella: IR1 (A) IR2 (A) IR3 (A) IR4 (A) Correnti calcolate VR1 (V) VR2 (V) VR3 (V) VR4 (V) Tensioni calcolate Determinare, mediante il teorema di Thevenin, la corrente IR3 e la tensione VR3. Effettuare la simulazione del circuito in ambiente Multisim. Consegnare la relazione su supporto cartaceo e/o in formato elettronico.