ESERCITAZIONE DI LABORATORIO N. 2bis

- Amplificatore in configurazione non invertente con A.O.

STUDENTE:

CLASSE:  V   SEZ.:  B   DISCIPLINA: Tecnologie elettriche ed elettroniche

DURATA MASSIMA DELLA PROVA: 6 ore   DOCENTE: Prof. De Luca Fortunato

STRUMENTI: Alimentatore ±12V, Oscilloscopio, Generatore di funzioni, Multimetro digitale, A.O μA 741, resistenze, potenziometro e Cad elettronico Multisim.

QUESITO

Obiettivi: Verificare il funzionamento lineare di un amplificatore non invertente; Uscire dalla linearità e misurare le tensioni di saturazione; Determinare il guadagno e la fase di un amplificatore non invertente; Componenti: Resistori da 10 K , 50 K100 K K , 3,3 K K K Potenziometro da 1 K Amplificatore operazionale A.O. A741C Apparecchiature: Alimentatore duale; Generatore di funzioni; Oscilloscopio a doppia traccia; Multimetro digitale. Conduzione della prova I fase: Realizzare, in ambiente Multisim, il circuito di Fig.1. Fornire l’alimentazione duale di +/-12 VCC all’A.O. Con R1 = 10 K e Rf = 10 K , applicare all’ingresso VS un segnale sinusoidale di frequenza f = 1 Khz e ampiezza tale da ottenere in uscita un segnale massimo VO indistorto. Effettuare le misure delle ampiezze picco-picco dei segnali di ingresso e di uscita e riportarli nella tabella Tab.1. Calcolare il guadagno di tensione AV dell’amplificatore e riportarlo nella tabella Tab. 1. Rilevare la relazione di fase esistente fra il segnale di uscita e quello di ingresso e trascriverla nella tabella Tab. 1. Ripetere i passi 2-5 sostituendo al resistore R1 gli altri valori riportati nella tabella Tab. 1. Fig. 1 Tab. 1 misurata (V) misurata (V) Amplificazio-ne di tensione misurata Fase in gradi Amplificazio-ne di tensione calcolata 10 10 4,7 3,3 22 33 N.B. : Conduzione della prova II fase: Realizzare, sulla bread-board, il circuito di Fig.1. Fornire l’alimentazione duale di +/-12 VCC all’A.O. Con R1 = 10 K e Rf = 10 K , applicare all’ingresso VS un segnale sinusoidale di frequenza f = 1 Khz e ampiezza tale da ottenere in uscita un segnale massimo VO indistorto. Effettuare le misure delle ampiezze picco-picco dei segnali di ingresso e di uscita e riportarli nella tabella Tab.2. Calcolare il guadagno di tensione AV dell’amplificatore e riportarlo nella tabella Tab. 2. Rilevare la relazione di fase esistente fra il segnale di uscita e quello di ingresso e trascriverla nella tabella Tab. 2. Ripetere i passi 2-5 sostituendo al resistore R1 gli altri valori riportati nella tabella Tab. 2. Tab. 2 misurata (V) misurata (V) Amplificazio-ne di tensione misurata Fase in gradi Amplificazio-ne di tensione calcolata 10 10 4,7 3,3 22 33 N.B. : Consegnare la relazione su supporto cartaceo e/o in formato elettronico.