ESERCITAZIONE DI LABORATORIO N. 3

- Amplificatore in configurazione invertente. Risposta in frequenza.

STUDENTE:

CLASSE:  V   SEZ.:  B   -

DISCIPLINA: Tecnologie elettriche ed elettroniche. DOCENTE: Prof. De Luca Fortunato.

DURATA MASSIMA DELLA PROVA: 6 ore

STRUMENTI CONSENTITI: calcolatrice scientifica non programmabile, manuali tecnici.

QUESITO

Obiettivi: Determinare la risposta in frequenza di un amplificatore invertente; Determinare la frequenza di taglio e il prodotto banda-guadagno. Componenti: Resistori da 10 K , 50 K100 K Amplificatore operazionale A.O. A741C Apparecchiature: Alimentatore duale; Generatore di funzioni; Oscilloscopio a doppia traccia; Multimetro digitale. Conduzione della prova I fase risposta in frequenza: Realizzare, in ambiente multisim, il circuito di Fig.1. Fornire l’alimentazione duale di +/-12 VCC all’A.O. Con R1 = 10 K e Rf = 50 K , applicare all’ingresso VS un segnale sinusoidale di ampiezza VSP-P = 0,5 V e visualizzare VS e VO sull’oscilloscopio. Iniziando da frequenze molto basse (al limite da f = 0 Hz), misurare VOP-P e VSP-P e riportare le misure nella tabella Tab. 1. Calcolare il guadagno di tensione AV dell’amplificatore e riportarlo nella tabella Tab. 1. Variando la frequenza, ripetere i passi 4-5 e riportare i dati nella tabella Tab. 1. Disegnare il diagramma di AV in funzione della frequenza e determinare la frequenza di taglio superiore fH come quella frequenza alla quale AV si riduce a 0.707. Determinare la frequenza funity alla quale AV = 1 e verificare la validità delle formule seguenti: e per f > fH Fig.1 Tab. 1 Amplificazio-ne di tensione 0,100 0,200 0,500 1 2 5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 Conduzione della prova II fase risposta in frequenza: Realizzare, sulla bread-board, il circuito di Fig.4. Fornire l’alimentazione duale di +/-12 VCC all’A.O. Con R1 = 10 K e Rf = 50 K , applicare all’ingresso VS un segnale sinusoidale di ampiezza VSP-P = 0,5 V e visualizzare VS e VO sull’oscilloscopio. Iniziando da frequenze molto basse (al limite da f = 0 Hz), misurare VOP-P e VSP-P e riportare le misure nella tabella Tab. 2. Calcolare il guadagno di tensione AV dell’amplificatore e riportarlo nella tabella Tab. 2. Variando la frequenza, ripetere i passi 4-5 e riportare i dati nella tabella Tab. 2. Disegnare il diagramma di AV in funzione della frequenza e determinare la frequenza di taglio superiore fH come quella frequenza alla quale AV si riduce a 0.707. Determinare la frequenza funity alla quale AV = 1 e verificare la validità delle formule seguenti: e per f > fH Tab. 2 Amplificazio-ne di tensione 0,100 0,200 0,500 1 2 5 10 20 30 40 50 100 200 300 400 500 Tab. 3 A.O. VS (V) VO (V) tLH (S) tHL (S) A741C > 0 + VSAT = < 0 - VSAT = LM318 > 0 + VSAT = < 0 - VSAT = Consegnare la relazione su supporto cartaceo e/o in formato elettronico.