ESERCITAZIONE DI LABORATORIO N. 3

- Misure sui segnali elettrici: a) segnale di onda quadra; b) segnale sinusoidale; c) segnale triangolare. L’esercitazione è finalizzata all’apprendimento dell’uso del generatore di segnali e dell’oscilloscopio. In particolare si pongono in evidenza la relazione fra frequenza e periodo, il significato di ampiezza e offset dei segnali, l’accoppiamento in DC e AC, la frequenza di taglio fL dell’oscilloscopio, l’uso delle sonde di attenuazione.

STUDENTE:

CLASSE:  --------------------------------------

DISCIPLINA: Tecnologie Elettriche ed Elettroniche   DOCENTE: Prof. De Luca Fortunato

DURATA MASSIMA DELLA PROVA: 4 ore

STRUMENTI CONSENTITI: Oscilloscopio, Generatore di funzioni, Multisim e Resistenze

QUESITO

Prelevare dal generatore di segnale un’onda quadra di frequenza fs = 1 Khz e ampiezza picco-picco Vspp=4V, simmetrica rispetto allo zero. Visualizzare il segnale mediante l’oscilloscopio, con ingresso accoppiato in DC, e verificare la frequenza misurando il periodo. Rilevare la forma d’onda. Segnale Misure con l’Oscilloscopio Valore picco-picco VSPP (V) Periodo T(sec) Frequenza f (Hz) A Realizzare sulla bread-board il circuito di fig.1 e applicare all’ingresso il segnale Vs avente la frequenza fs = 1 Khz ponendo prima R1 = R2 = 1 K e poi R1 = R2 = 1 M . Visualizzare Vs e Vo mediante l’oscilloscopio usando una sonda con attenuazione 1 : 1 e sia una sonda con attenuazione 10 : 1. Registrare in un’apposita tabella i valori di Vopp nei diversi casi (A, B, C, D, E, F). fig.1 Segnale Misure con l’Oscilloscopio R1=R2=1 Kohm VOPP (V) R1=R2=1 Mohm VOPP (V) Forma d’onda di VO Att. 1:1 Att.10:1 Att. 1:1 Att.10:1 A B C D E F Prelevare dal generatore un segnale sinusoidale di ampiezza picco-picco Vopp= 4 V che si mantenga sempre positivo (offset di 2 V), e frequenza fs = 1 Khz. Visualizzare il segnale con l’oscilloscopio accoppiato, prima in DC, poi in AC, e riportare nella relazione le due forme d’onda. Con l’oscilloscopio in AC far variare la frequenza fs del segnale sinusoidale precedentemente applicato e determinare la frequenza fL (frequenza di taglio inferiore) in corrispondenza della quale il segnale visualizzato presenta un’ampiezza pari a 0,707 Vspp 2,8 V. Applicare all’ingresso del circuito di fig.1 un segnale alternato sinusoidale VS con VSM = 2V (VSPP = 4V) e fS = 1 Khz ponendo prima R1 = R2 = 1 K e poi R1 = R2 = 1 M . Visualizzare VS e VO mediante l’oscilloscopio in DC usando una sonda con attenuazione 1 : 1 e sia una sonda con attenuazione 10 : 1. Prelevare dal generatore i segnali descritti in tab.1 con frequenza f = 1 Khz, utilizzando un oscilloscopio e un multimetro digitale, misurare, per ciascun segnale, le grandezze indicate nella tabella stessa riportandovi i risultati ottenuti. Segnale Oscilloscopio Multimetro Da calcolo Valore picco-picco Ampiezza Valore medio Valore medio Valore efficace del segnale alternato Valore efficace totale A B C D E F Effettuare le simulazioni in ambiente Multisim. Consegnare la relazione su supporto cartaceo e/o in formato elettronico.