ESERCITAZIONE DI LABORATORIO N.5/1

- Multivibratori astabile e monostabile con Timer 555

STUDENTE:

CLASSE:  V   SEZ.:  B   - DOCENTE: Prof. De Luca Fortunato

DISCIPLINA: Tecnologie Elettriche ed Elettroniche

DURATA MASSIMA DELLA PROVA: 8 ore

STRUMENTI: Alimentatore +12V e +5V, Oscilloscopio, Multimetro digitale, Cad elettronico Multisim.

Obiettivi: Verifica di alcune applicazioni tipiche del Timer 555; Analisi delle forme d'onda in uscita; Misurare le soglie; Verificare la durata dell'impulso generato al variare dei componenti; Verificare la non retriggerabilità. Componenti: Timer 555 LED Resistori (Astabile: 4,7KΩ, 3,3KΩ, 10KΩ), (Monostabile: 330Ω, 1K, 33KKKKK condensatore n° 3 da 10 nF e n°1 da 100 μF Pulsante Apparecchiature: Alimentatore stabilizzato; Oscilloscopio a doppia traccia; Multimetro digitale. Configurazione Astabile Conduzione della prova: Realizzare, su bread-board, il circuito di Fig.1. Fornire l’alimentazione VCC=+12V al Timer 555 Calcolare le soglie di commutazione. Visualizzare VC e V0 all'oscilloscopio, verificando se le soglie, la frequenza e il ciclo utile hanno il valore teorico. Configurazione Monostabile Conduzione della prova Realizzare, su bread-board, il circuito di Fig.2. Fornire l’alimentazione VCC=+5V al Timer 555 Premere il pulsante P e rilasciarlo. Misurare con un cronometro la durata dell'impulso prodotto, facendo assumere alla resistenza R valori variabili fra 33KΩ e 680KΩ. Premere il pulsante più volte durante l'impulso di uscita e verificare la non retriggerabilità.

ESERCITAZIONE DI LABORATORIO N.5/2

- Multivibratore astabile con A.O.

STUDENTE:

CLASSE:  V   SEZ.:  B   - DOCENTE: Prof. De Luca Fortunato

DISCIPLINA: Tecnologie Elettriche ed Elettroniche

DURATA MASSIMA DELLA PROVA: 8 ore

STRUMENTI: Alimentatore ±15V, Oscilloscopio, Multimetro digitale, Cad elettronico Multisim.

Obiettivi: Verificare il funzionamento; Misurare l'ampiezza dell'onda di uscita e il periodo; Misurare le soglie; Vedere l'effetto dello slew rate. Componenti: Resistori (n.1 da 10 K , n.1 da 4,7 K condensatore da 100 nF. Potenziometro R da 47 KΩ. Amplificatore operazionale A.O. A741C. Apparecchiature: Alimentatore duale; Oscilloscopio a doppia traccia; Multimetro digitale. Conduzione della prova: Realizzare, su bread-board, il circuito di Fig.1. Fornire l’alimentazione duale di +/-15 VCC all’A.O. Eseguire le misure ai punti 4, 5, 6 e 7 prima con P =15KΩ e poi con P = 7,5KΩ. Visualizzare la tensione V0 all'oscilloscopio in accoppiamento DC in modo da visualizzare il segnale ad onda quadra. Visualizzare la tensione ai capi del condensatore VC, visualizzando così la carica e la scarica. Misurare le soglie di commutazione Verificare le durate, i livelli di tensione e i loro rapporti. Verificare la simmetria delle forme d'onda. Sovrapporre le due forme d'onda e misurare le tensioni di soglia superiore e inferiore e confrontarli con i valori calcolati. Notare l'effetto dello slew rate dell'A.O. Consegnare la relazione su supporto cartaceo e/o in formato elettronico.