ESERCITAZIONE DI LABORATORIO N.3

- I comparatori ad anello aperto invertente e non invertente con A.O. o Rivelatori di zero (zero crossing detector) e di livello (level detector) a catena di tipo non invertente

STUDENTE:

CLASSE:  V   SEZ.:  B   - DOCENTE; Prof. De Luca Fortunato

DISCIPLINA: Tecnologie Elettriche ed Elettroniche

DURATA MASSIMA DELLA PROVA: 8 ore

STRUMENTI CONSENTITI: calcolatrice scientifica non programmabile, manuali tecnici.

QUESITO Obiettivi: Comprendere il funzionamento di un comparatore ad anello aperto Confrontare comparatori che usano amplificatori operazionali diversi Valutare l’influenza del rumore nel funzionamento del comparatore Componenti: Trimmer da 10 K Amplificatori operazionali A741 e LF351 Apparecchiature: Alimentatore duale Generatore di funzioni Oscilloscopio a doppia traccia Multimetro digitale Conduzione della prova I fase: Realizzare, su bread-board, i circuiti di Fig.1 (comparatore non invertente) e di Fig.2 (comparatore invertente). Fornire l’alimentazione duale di +/-15 VCC agli A.O. Predisporre le scale di lettura dell'oscilloscopio con: canale A e canale B 5V/div accoppiamento in AC e base dei tempi 1msec/div e sovrapporre a metà dello schermo dell'oscilloscopio la linea del canale A a quella del canale B. Applicare all'ingresso invertente dell'A.O.(Fig.1), tramite il generatore di funzioni, un segnale sinusoidale di ampiezza Vipp=5V e frequenza f=1KHz. Regolare il potenziometro Rp, collegato tra le due polarità dell'alimentazione ed all'ingresso non invertente, fino a che la tensione rilevata sul multimetro sia pari a zero; il circuito ottenuto è quindi un rivelatore di zero (zero crossing detector) non invertente. Rilevare sull'oscilloscopio la forma d'onda del segnale di uscita, che deve essere un'onda quadra, ed il duty-cycle che deve essere uguale al 50%. Predisporre l'oscilloscopio per misura X-Y applicando il segnale di ingresso Vin all'asse x e quello di uscita Vo all'asse y e visualizzare la caratteristica di trasferimento del comparatore. Sostituire al μA741 l'operazionale LF351 e ricontrollare i punti 5 e 6; si noterà che il primo ha una transizione più lenta del secondo dovuta allo slew-rate che per il μA741 è uguale a 0,5V/μsec e per LF351 13V/μsec e ciò risulta più evidente quanto maggiore è la frequenza. Applicare all'ingresso non invertente, tramite il trimmer Rp, una tensione continua VRIF=2V (letta al multimetro); tale circuito risulta un comparatore di livello a catena aperta invertente. Controllare sull'oscilloscopio la forma d'onda del segnale di uscita, misurando la durata dell'impulso, che dovrebbe essere T/6, e la sua ampiezza, che dovrebbe essere VoSAT. Portare la tensione VRIF gradualmente a: +5V, +3V, +2V, +1V, 0V, -1V, -2V, -3V, -5V e misurare l'ampiezza Vo e la durata T1 dell'impulso di uscita, valori da riportare in tabella. Consegnare la relazione su supporto cartaceo e/o in formato elettronico

ESERCITAZIONE DI LABORATORIO N.4

- Comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) invertente con A.O.

STUDENTE:

CLASSE:  V   SEZ.:  B   - DOCENTE; Prof. De Luca Fortunato

DISCIPLINA: Tecnologie Elettriche ed Elettroniche

STRUMENTI CONSENTITI: Alimentatore ±12V, Oscilloscopio, Generatore di funzioni, Multimetro, Multisim.

QUESITO

Obiettivi: Comprendere il funzionamento del trigger di Schmitt invertente Verificare sperimentalmente se le caratteristiche di funzionamento sono rispettate Comprendere il funzionamento del dispositivo con l’aiuto di grafici opportuni Componenti: Resistori da 1 K , 10 K Trimmer da10 K Amplificatore operazionale A741 Apparecchiature: Alimentatore duale Generatore di funzioni Oscilloscopio a doppia traccia Multimetro digitale Conduzione della prova: Realizzare, su bread-board, il circuito di Fig.1. Fornire l’alimentazione duale di +/-12 VCC all’A.O. Fig.1 Applicare all’ingresso invertente, tramite il generatore di funzioni, un'onda sinusoidale di ampiezza Vpp=10V e frequenza f=1KHz. Applicare all’ingresso non invertente, tramite il trimmer Rp una tensione continua VRIF=2V. Visualizzare le forme d'onda di ingresso e di uscita, rilevando le tensioni V+H e V+L delle tensioni di soglia, le durate T1 e T2 dell'onda positiva e negativa ed il duty-cycle D. Calcolare i valori V+H e V+L le durate T1 e T2 ed il duty-cycle D, confrontando i valori misurati con quelli calcolati. Portare la tensione di riferimento VRIF successivamente a: +3V, +1V, 0V, -1V, -2V, -3V e calcolare come prima i valori delle tensioni di soglia e del duty-cycle. Predisporre l'oscilloscopio per misurare X-Y applicando il segnale di ingresso Vi all'asse x e quello di uscita Vo all'asse y e visualizzare la caratteristica di trasferimento del comparatore. Variare l'ampiezza di tale tensione con scatti da +1V, a partire da -12V e fino a + 12V, rilevare i corrispondenti valori della tensione di uscita e riportarli in tabella. Tracciare la caratteristica di trasferimento del comparatore e confrontarla con quella rilevata sull'oscilloscopio. Consegnare la relazione su supporto cartaceo e/o in formato elettronico.