Anno scolastico 20__- 20__

ESERCITAZIONE DI LABORATORIO N.1

- Verifica sperimentale della Legge di OHM.

STUDENTE:

CLASSE:  III   SEZ.:  B   -  DOCENTE: Prof. De Luca Fortunato

DISCIPLINA: Tecnologie Elettriche ed Elettroniche

DURATA MASSIMA DELLA PROVA: 3 ore

STRUMENTI: Alimentatore variabile, Amperometro, Voltmetro.

Obiettivi: Verifica sperimentale della legge di OHM Verifica della proporzionalità diretta tra tensione e corrente Verifica della proporzionalità inversa tra resistenza e corrente Componenti: Resistori : 1 KΩ; 100Ω; 220Ω; 1KΩ; 2,2KΩ; 10KΩ Apparecchiature: Alimentatore variabile Amperometro Voltmetro Conduzione della prova I fase: L'esercitazione sarà divisa in due parti. Nella prima parte si verificherà che la corrente è direttamente proporzionale alla tensione collegando ad una resistenza di 1KΩ un generatore di tensione continua il cui valore sarà variato per verificare come varia la corrente. Nella seconda parte si verificherà che la corrente è inversamente proporzionale alla resistenza, collegando ad un generatore di tensione continua con uscita a 10V, resistenze di diverso valore per verificare come varia la corrente al variare della resistenza. Realizzare, sulla bread-board, il circuito di Fig.1 Misurare con il multimetro il valore della resistenza Rmis. = Effettuare 5 misure di correnti per 5 differenti valori di tensioni, iniziando con V1=0, cioè con alimentatore spento. Calcolare preventivamente i valori di corrente, tenendo conto del valore misurato della resistenza e dei seguenti valori di tensioni: V1=0; V2=5V; V3=10V; V4=15V; V5=20V e riportarne i valori in Tab.1. Quindi, cioè: ; ; ; ; . Ricordarsi di segnare sempre l'unità di misura a fianco di ogni valore. Tab1 V1 V2 V3 V4 V5 Tensione di alimentazione 0 V 5 10 15 20 Corrente calcolata Corrente misurata Misurare la corrente e la tensione prima di accendere l'alimentatore (V1=0) e riportare il valore nella Tab.1. Accendere l'alimentatore e regolarne l'uscita sui seguenti valori: 5V; 10V; 15V; 20V; leggere corrispondentemente la corrente che circola nel circuito e riportare i valori nella Tab.1. N.B. Tra i valori calcolati e quelli misurati della corrente ci possono essere piccole differenze. Se le differenze sono notevoli è segno di errore o nei calcoli o nelle misure; eventualmente ricontrollare i calcoli o rifare le misure. Analizzando la Tab.1 si nota che la corrente che circola nel resistore è direttamente proporzionale al valore della tensione. 6. Rappresentare graficamente i risultati dell'esperimento segnando sull'asse orizzontale o delle X di un diagramma cartesiano i valori delle tensioni e sull'asse verticale o Y i corrispondenti valori delle correnti. Congiungendo i punti di intersezione si dovrà ottenere una linea retta, ciò a dimostrazione che la resistenza è un componente con comportamento lineare. Conduzione della prova II fase: 1. Realizzare, sulla bread-board, il circuito di Fig.2 2. Misurare con il multimetro il valore della resistenza 3. Calcolare il valore della corrente tenendo conto che la tensione di alimentazione è di 10V e che il valore di resistenza è quello misurato, e riportare il valore nella Tab.2 Tab2 R1 R2 R3 R4 R5 Resistenza 100 Ohm 220 Ohm 1 KOhm 2.2 KOhm 10 KOhm Corrente calcolata Corrente misurata Tensione Costante V=10 Volt 4. Leggere sull'amperometro il valore della corrente e riportarlo nella Tab.2 5. Ripetere i punti 2, 3 e 4 per ognuno dei seguenti valori di resistenze: 220Ω, 1 KΩ, 2,2 KΩ, 10 KΩ. N.B. Anche in questo caso ci possono essere, per la corrente, lievi differenze tra i valori calcolati e quelli misurati. Analizzando la Tab.2 si nota come la corrente che circola nel circuito diminuisce all'aumentare della resistenza e quindi si può affermare che la corrente è inversamente proporzionale alla resistenza. 6. Rappresentare graficamente i risultati dell'esperimento, disegnando un diagramma e segnando sull'asse orizzontale o delle X i valori delle resistenze e sull'asse verticale o Y i corrispondenti valori delle correnti. In questo modo si potrà immediatamente visualizzare che minore è la resistenza e maggiore è la corrente e viceversa. Consegnare la relazione su supporto cartaceo e/o in formato elettronico.